## Slide 1
Решение задач
профильного уровня
по физике
с помощью
интернет ресурсов
(на примере статики)

## Slide 2
При решении задач на равновесие тел:
Сделать рисунок, показать все силы, действующие на тело (или тела системы),находящиеся в положении равновесия, выбрать систему координат и определить направление координатных осей.
2. Для тела, не имеющего оси вращения, записать первое условие равновесия в векторной форме ∑F = 0, затем записать это условие равновесия в проекциях на оси координат и получить уравнение в скалярной форме.
3. Для тела, с закрепленной осью вращения, следует определить плечи всех сил относительно этой оси и использовать второе условие равновесия (правило моментов): ∑М = 0.Если из условия задачи следует, что ось вращения тела не закреплена, то необходимо использовать оба условия равновесия. При этом положение оси вращения следует выбирать так, чтобы через нее проходило наибольшее число линий действия неизвестных сил.
4. Решить полученную систему уравнений и определить искомые величины.

## Slide 3
Цилиндр массой m = 150 кг удерживается на наклонной плоскости с помощью ленты, с одной стороны закрепленной на наклонной плоскости, а с другой направленной параллельно плоскости. Найти силу натяжения ленты. Угол наклона плоскости α = 30°.
α
A
R
Задача

## Slide 4
α
d
l
A
mg
N
x
y
Расставим силы
Запишем второй закон Ньютона для системы
Найдем проекции векторов
T
T
Или через правило моментов относительно оси, проходящей через точку A
где
2R=l плечо верхней силы натяжения
d плечо нижней силы натяжения

## Slide 5
Невесомый жесткий стержень длиной l=80см свободно лежит на двух опорах A и B. В точке C, отстоящей от A на расстоянии b=30см, на стержень действует вертикальная нагрузка F=35Н. Найти реакцию опор.
Задача

## Slide 9
Дано:
l=80см=0.8м
b=30см=0.3м
F=35Н
Решение:
b
FA - ?
FB - ?
Запишем уравнение равенства сил
FA + FB + F=0
y: FA + FB – F=0
FA =F – FB
Запишем уравнение моментов сил
FA 0+ FB l+ Fb=0
y: FB l - Fb=0
FB=Fb/l
FB=35н·0.3м/0.8м=13.125н
FA =35н – 13.125н=21.875н
Ответ: FA =21.875н, FB=13.125н

## Slide 10
Задачи
Куб опирается одним ребром на пол, другим – на гладкую вертикальную стенку. Определить, при каких значениях угла α возможно равновесие куба. Коэффициент трения куба о пол равен μ=0.2, ребро куба равно a=25см.
Вариант 1
Вариант 2
Балка весом P1=300н свободно лежит на двух опорах A и B, расстояние между которыми равно l, и выступает за опору B на такую же длину l. На середине промежутка AB расположен груз P2=150н, а на выступающем конце – груз P3=100н. Найти реакции опор FA, FB.

## Slide 11
Д.з. §8.4,8.5
Физика 10кл.
Механика,
решить задачи 1-5
на сайте
http://www.fizportal.ru/statica